Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1081н "Об утверждении профессионального стандарта "Рабочий по эксплуатации газовых сетей и оборудования домохозяйства" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2016 N 40742)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 30.03.2020

# Зарегистрировано в Минюсте России 25 января 2016 г. N 40742

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 21 декабря 2015 г. N 1081н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"РАБОЧИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ

И ОБОРУДОВАНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВА"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Рабочий по эксплуатации газовых сетей и оборудования домохозяйства".

Министр

М.А.ТОПИЛИН

# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 21 декабря 2015 г. N 1081н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

РАБОЧИЙ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВА

|  | 778 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Эксплуатация домовых газовых сетей и оборудования |  | 16.078 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Проведение комплекса работ по обеспечению работоспособности элементов домовых газовых сетей и оборудования

### Группа занятий:

| 5153 | Смотрители зданий и персонал родственных занятий | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.22.2 | Распределение сжиженных углеводородных газов по газораспределительным сетям |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей домохозяйства | 3 | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйства | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства | A/02.3 |  |
|  |  |  | Проведение пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства | A/03.3 |  |
| B | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 4 | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию домового газового оборудования | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту домового газового оборудования | B/02.4 |  |
|  |  |  | Проверка работоспособности домового газового оборудования | B/03.4 |  |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей домохозяйства | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по эксплуатации газовых сетей 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | В области обслуживания инженерных систем жилых зданий от одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <3> Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте Прохождение проверки знаний, стажировки, дублирования и получение допуска к самостоятельной работе <4> Не моложе 18 лет <5> |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 5153 | Смотрители зданий и персонал родственных занятий |
| ЕТКС <6> | § 17 - 20 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 - 5-го разряда |
| ОКПДТР <7> | 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйства | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сменного задания на производство работ по техническому обслуживанию газовых сетей домохозяйства |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в соответствии с маршрутами обходов |
|  | Осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на отсутствие поверхностных дефектов |
|  | Очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов и опорно-подвесной системы трубопроводов газовых сетей домохозяйства от пыли и грязи |
|  | Выполнение профилактических работ на газовых сетях домохозяйства в соответствии с требованиями технических регламентов |
|  | Удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке, установленном технической документацией |
| Необходимые умения | Определять рациональные и безопасные маршруты следования для осмотра арматуры и трубопроводов |
|  | Подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты для производства работ |
|  | Выявлять поверхностные дефекты на газовых сетях домохозяйства и принимать меры к их устранению |
|  | Применять инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты при производстве работ |
|  | Определять наличие влаги и конденсата в газовых сетях домохозяйства |
|  | Соблюдать требования технических регламентов при обслуживании газовых сетей домохозяйства |
| Необходимые знания | Принцип работы и общие технические характеристики газовых сетей домохозяйства |
|  | Методы оценки технического состояния арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства |
|  | Свойства газа с учетом его дератизации |
|  | Внешние проявления поверхностных дефектов на газовых сетях домохозяйства |
|  | Правила производства работ по обслуживанию газовых сетей домохозяйства |
|  | Требования охраны труда при техническом обслуживании газовых сетей домохозяйства |
|  | Слесарное дело |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сменного задания на производство работ по ремонту элементов газовых сетей домохозяйства |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для проведения ремонтных работ |
|  | Демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства в сроки, установленные техническими регламентами |
|  | Передача на поверку и получение поверенной запорной и регулирующей арматуры для монтажа |
|  | Монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях домохозяйства |
|  | Профилактический ремонт элементов антикоррозийной электрохимической защиты |
|  | Слесарная обработка деталей при устранении поверхностных дефектов трубопроводов методом сварки |
| Необходимые умения | Производить монтаж и демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства |
|  | Определять необходимость проведения ремонтных работ на системе антикоррозийной электрохимической защиты |
|  | Производить ремонт элементов антикоррозийной электрохимической защиты, не останавливая режим ее функционирования |
|  | Подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты для производства работ |
|  | Изготавливать элементы деталей трубопроводов для устранения поверхностных дефектов газовых сетей домохозяйства |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики запорной и регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства |
|  | Правила эксплуатации газовых сетей домохозяйства |
|  | Свойства газа с учетом его дератизации |
|  | Принцип работы антикоррозийной электрохимической защиты газовых сетей домохозяйства |
|  | Технология монтажа и демонтажа запорной и регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства |
|  | Требования охраны труда при ремонте газовых сетей домохозяйства |
|  | Слесарное дело |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сменного задания на производство пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства после ремонта |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Подготовка составов для проверки герметичности резьбовых соединений газовых сетей домохозяйства |
|  | Проверка сварочных соединений на "мел-керосин" |
|  | Подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства |
|  | Проверка герметичности резьбовых соединений после проведения комплекса ремонтных работ |
|  | Проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры газовых сетей домохозяйства под давлением |
| Необходимые умения | Определять места утечек бытового газа после проведенных ремонтных работ |
|  | Готовить составы для проверки герметичности резьбовых и сварных соединений |
|  | Руководствоваться требованиями технической документации при производстве пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства |
|  | Выполнять слесарные работы |
|  | Соблюдать основы безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Технология производства пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства |
|  | Свойства газа с учетом его дератизации |
|  | Методы контроля герметичности резьбовых и сварных соединений |
|  | Требования охраны труда при производстве пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей домохозяйства |
|  | Слесарное дело |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по эксплуатации газовых сетей 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Слесарем по эксплуатации газовых сетей 3-го разряда не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте Прохождение проверки знаний, стажировки, дублирования и получение допуска к самостоятельной работе Не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 5153 | Смотрители зданий и персонал родственных занятий |
| ЕТКС | § 17 - 20 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 - 5-го разряда |
| ОКПДТР | 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования |
| ОКСО <8> | 270111 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию домового газового оборудования | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение наряда-заказа на производство работ по техническому обслуживанию домового газового оборудования |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Осмотр домовых газоиспользующих приборов и оборудования и определение объемов работ по их техническому обслуживанию |
|  | Выполнение работ по профилактике газовых сетей домохозяйства в соответствии с требованиями технических регламентов |
|  | Уборка рабочего места |
|  | Оформление отчетной документации |
| Необходимые умения | Выявлять отклонения в режиме работы домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Анализировать и прогнозировать результаты принимаемых решений по производству работ по техническому обслуживанию домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Руководствоваться требованиями нормативно-технической документации при производстве работ по техническому обслуживанию домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Документировать выполняемые работы по техническому обслуживанию домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Применять инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты |
|  | Соблюдать требования охраны труда при производстве работ |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Допустимые параметры отклонения в режиме работы домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Требования охраны труда при производстве работ |
|  | Слесарное дело |
|  | Порядок действия в аварийных ситуациях |
|  | Нормы времени и расценки на производство работ по техническому обслуживанию домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ремонту домового газового оборудования | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение наряда-заказа на производство работ по ремонту домовых газовых приборов и оборудования |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
|  | Отключение газоиспользующих приборов и оборудования от газовых сетей домохозяйства |
|  | Демонтаж газоиспользующих приборов и оборудования для производства ремонтных работ |
|  | Мелкий ремонт узлов и элементов газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Монтаж отремонтированных или вновь приобретенных собственниками газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Подключение газоиспользующих приборов и оборудования к газовым сетям домохозяйства |
|  | Уборка рабочего места |
|  | Оформление отчетной документации |
| Необходимые умения | Выявлять причины неисправности в работе домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Определять методы устранения неисправности в работе домовых газоиспользующих приборов и оборудования и объемы ремонтных работ |
|  | Соблюдать требования нормативно-технической документации при производстве работ по ремонту домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Документировать выполняемые работы по ремонту домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Производить демонтаж-монтаж газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, требования надзорных органов |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Правила эксплуатации домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Свойства газа с учетом его дератизации |
|  | Допустимые отклонения в режиме работы узлов и элементов домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Технология монтажа и демонтажа домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Требования охраны труда при производстве ремонтных работ |
|  | Слесарное дело |
|  | Нормы времени и расценки на производство работ по ремонту домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Порядок действия в аварийных ситуациях |
|  | Правила отключения и подключения газоиспользующих приборов и оборудования |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Проверка работоспособности домового газового оборудования | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка исправности и работоспособности инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты |
| --- | --- |
|  | Подготовка составов для проверки герметичности резьбовых соединений |
|  | Проверка герметичности резьбовых соединений после проведения комплекса ремонтных работ газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Проверка работоспособности домовых газоиспользующих приборов и оборудования под давлением |
|  | Уборка рабочего места |
|  | Оформление отчетной документации |
| Необходимые умения | Определять места утечек бытового газа после проведенных ремонтных работ |
|  | Готовить составы для проверки герметичности резьбовых соединений |
|  | Руководствоваться требованиями нормативно-технической документации при проверке работоспособности домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Выполнять слесарные работы |
|  | Документировать выполняемые работы |
|  | Соблюдать основы культуры безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Требования к организации рабочего места при проверке работоспособности домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Технология производства работ по проверке работоспособности домовых газоиспользующих приборов и оборудования |
|  | Свойства газа с учетом его дератизации |
|  | Методы контроля герметичности резьбовых соединений |
|  | Нормы времени и расценки на производство работ по проверке работоспособности домового газового оборудования |
|  | Требования санитарных норм и правил, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ |
|  | Слесарное дело |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей (ООР), город Москва |
| --- |
| Исполнительный вице-президент | Кузьмин Дмитрий Владимирович |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ЗАО "АКЦ "ЖИЛКОМАУДИТ", город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ЗАО "Центр муниципальной экономики", город Москва |
| 3 | НП "Жилкоммунстройсертификация", город Москва |
| 4 | ФГБУ науки "Институт проблем рынка" Российской академии наук, город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

<4> Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 декабря 2013 г. N 613 "Об утверждении "Правил проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2014 г., регистрационный N 32028).

<5> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2013, N 14, ст. 1666).

<6> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск N 69, раздел "Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов".

<7> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<8> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.